框架箱接载及绑扎要求

为确保框架箱海上运输安全，请遵循以下接载及绑扎要求

接载要求

- 所有框架箱货物接受订舱前，请客户提供我司标准格式保函（详见附件，担保人必须为提单上的发货人）

- 请客户依据我司绑扎要求（最低标准，客户需根据货物实际情况提高标准以适应海上运输要求）进行绑扎。

- 框架箱货物装船前，装港代理需派出专门人员协同大副对货物尺寸及绑扎情况进行核查，发现问题及时纠正。

- 目的港需要客户船边直取的货物应提前与收货人确认。

框架箱货物绑扎要求

- 根据货物重量和货物宽度（或绑扎点与箱底形成角度）来计算确定绑扎所需要的钢丝（绑扎带）数量。通过货物长度及绑扎环的间隔来计算实际绑扎点是否够用，从而确定货物能否接载。

（具体计算将通过EXCEL表格进行）

- 货物前后与框架箱之间须使用足够强度的木头垫衬。

- 建议使用钢丝绳进行绑扎，绑扎钢带，尼龙绑扎带作为辅助。

- 应使用崭新绑扎材料，以保证绑扎强度。

- 绑扎接口需要进行必要系固，使用钢丝绳应至少需要2个紧锁夹加固接口。

- 为防止金属磨损，钢性接触点应使用胶皮等软性垫衬。

特别说明： 以上为我司对框架箱货物绑扎的最低要求，客户仍需要根据货物实际情况提高要求，以满足海上货物运输要求。即便客户依据我司最低要求绑扎，但由于绑扎原因产生事故、损失，客户应根据签订保函内容承担所有责任及损失。